## Slide 1: STM32F413 기반 차량 ECU 고장 진단 시스템 개발
김도훈
email : kimdouhoon98@gmail.com

## Slide 2: 프로젝트 개요
배경 : 신규 EV 모델의 브레이크 시스템을 개발
요구사항 :
  I2C로 Vout을 제어
  UV, OV, OC 레지스터 Read
  UVLO를 ADC를 통해 감지
  고장 발생 시 SPI로 동작하는 EEPROM에 DTC를 저장
  CAN UDS 0x19 요청시 DTC를 전송
  CAN UDS 0x14 요청시 EEPROM의 DTC를 clear
확장
  Power-switch IC를 통해 부하 전류가 과전류가 되는지 감지

## Slide 3: 시스템 아키텍쳐
ECU
PMIC
CAN
Tranceiver
EEPROM
Vout 제어
(1) UV,OV,OC
UVLO 정보 읽기
Power-switch
(1) UDS 0x19 Read
외부 진단기
(2) DTC 전송
(1) UDS 0x14 Clear
(2) UV, OV, OC, UVLO
정보 저장
(고장 시에만)
(2) 고장 정보 Clear
(1) 과전류 감지
(2) 과전류 정보 저장
(고장 시에만)
확장 기능

## Slide 4: IC 분석 (PMIC : MP5475)
주요 항목 | 사양
입력 전압 | 3 ~ 16V
출력 채널 | Buck Converter 4채널
채널별 출력 전류 | 최대 6A
제어 인터페이스 | I2C
내부 VREF | 0.3~2.048V, 2mV 단위
보호 기능 | UVP, OVP, OCP, UVLO, Thermal Shutdown
주요 항목 | 사양 | 활용
0x07 | Buck UV/OV 상태 | 저전압 ,과전압 감지
0x08 | Buck OC/OC Warning 상태 | 과전류 및 경고 확인
0x13 | VREF A HIGH | 기준 전압 상위 비트 설정
0x14 | VREF A LOW | 기준 전압 하위 비트 설정

## Slide 5: RTOS 기반 시스템 설계
1ms Task
5ms Task
mutex
mutex 획득
mutex 획득
PMIC로부터 UV,OV,OC 읽기
CAN 수신 있음
mutex 반납
UDS ID에 따라 DTC Read/Clear
yes
no
PMIC로부터 UVLO 읽기
Power-switch로부터 과전류 감지
고장 정보 UART로 출력
EEPROM에 DTC 저장하기
EEPROM에 DTC 저장하기
EEPROM에 DTC 저장하기
PMIC, EEPROM은
세마포어 획득 ->
인터럽트+DMA ->
세마포어 반납

## Slide 6: 테스트 및 검증
구분 | TEST CASE | TEST 목적
White Box 1 | WB_TC01_FaultBitDecode() | 레지스터 비트필드가 올바르게 해석되는지 검증
White Box 2 | WB_TC02_FaultToDTC() | Fault 정보가 DTC 활성 상태로 변환되는지 검증
Black Box 1 | BB_TC01_ReadDtcResponse() | 활성 DTC가 진단 응답에 포함되는지 검증
Black Box 2 | BB_TC02_UnsupportedSubFunction() | 미지원 요청에 NRC 0x12를 반환하는지 검증